สีกรดย้อมคอนกรีต

ACID  COLOR  STAIN

สีกรดย้อม เป็นเทคนิคเก่าแก่ในการทำสีบนผิวคอนกรีตโดยมีส่วนผสมของน้ำ, กรด และ เกลืออนินทรีย์ เป็นตัวเกิดปฏิกิริยากับส่วนของปูนซีเมนต์ และเมื่อนำไปทาบนผิวคอนกรีต (ปูนซิเมนต์แข็งตัว) ก็จะทำให้เกิดสีขึ้น สีที่เกิดจะติดแน่น มีความโปร่งใส การเกิดสีจะเป็นไปตามผิวคอนกรีตใหม่เก่า และปริมาณอัตราส่วนของซีเมนต์ที่ใช้ สีกรดเมื่อทาลงพื้นผิวคอนกรีตหรือผิวปูนซีเมนต์ที่แห้ง และแข็งตัวเต็มที่ หรือพื้นผิวที่มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ สีจะแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวและเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น ทำให้สีติดแน่น คงทนไม่หลุดล่อน ตราบเท่าความคงทนของพื้นผิวนั้นๆ

ภาพของซีเมนต์หลังแข็งตัว

ขั้นตอนการทำสีกรดย้อมบนพื้นคอนกรีต

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการย้อม และใช้ดินสอหรือชอล์กวาดแบบ กรณีที่พื้นไม่เรียบให้ปรับให้เรียบอาจใช้วิธีขัดหรือฉาบใหม่

2.ใช้เลื่อยตัด(ลูกหนู)ตัดไปตาม

แบบที่วาดไว้ ไม่ควรให้ล่องลึก

มาก

3. ลงสีกรดย้อมบริเวณทีต้องการ

ด้วยแปรง การพ่น ผ้า หรือฟองน้ำ

โดยลงที่ละชั้น ลงสีอ่อนก่อนลงสีเข้ม

4) ปล่อยให้สีชั้นแรกแห้งก่อนที่จะ

ลงสีชั้นอื่นๆ ซึ่งแต่ละชั้นต้องแห้งก่อน

ลงชั้นต่อไป

5.เมื่อลงสีครบตามต้องการ ปล่อยทิ้งให้แห้งและใช้น้ำเปล่า หรือน้ำผสมด่าง เช็ดล้างผิวอีกครั้งเพื่อขจัดเกลือที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาและขจัดสีที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา

6.ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นทาเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบใส(clear sealer)ตามต้องการ ปล่อยให้แห้ง

ตัวอย่างพื้นผิวก่อนและหลังการใช้สีกรดย้อม