คู่มือการใช้งาน       Blazer Auto Security system

1. ล็อคแบบมีเสียง เปิดระบบสัญญาณกันขโมย

กดปุ่ม    ประตูจะล็อคพร้อมเสียงไซเรนดัง 1 ครั้ง ไฟเลี้ยวกระพริบ 1 ครั้ง เป็นการเปิดระบบสัญญาณกันขโมย หากมีการบุกรุก โดยการเปิดประตู หรือ พยายามสตาร์ทรถยนต์ ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ และรถยนต์จะสตาร์ทไม่ติด

2. ล็อคแบบเงียบ เปิดระบบสัญญาณกันขโมย

กดปุ่ม    หรือ  +(สำหรับรีโมทรุ่นที่ไม่มีปุ่ม )  ประตูจะล็อคพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ 1 ครั้ง เป็นการเปิดระบบสัญญาณกันขโมย หากมีการบุกรุก โดยการเปิดประตู หรือ พยายามสตาร์ทรถยนต์ ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ และรถยนต์จะสตาร์ทไม่ติด

3. คลายล็อค ยกเลิกระบบสัญญาณกันขโมย

กดปุ่ม   ประตูจะปลดล็อคพร้อมเสียงไซเรนดัง 2 ครั้ง ไฟเลี้ยวกระพริบ 2 ครั้ง (หากล็อคเงียบไว้ ไฟเลี้ยวจะกระพริบอย่างเดียว) เป็นการยกเลิกระบบสัญญาณกันขโมย

4. การตรวจจับแรงสั่นสะเทือน (option)

ในขณะล็อครถแบบมีเสียงไว้ หากรถถูกกระแทกครั้งแรกไซเรนจะดังพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ 5 ครั้ง หากถูกกระแทกต่อเนื่อง ไซเรนจะดังยาวพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ ประมาณ 25 วินาที หากล็อคเงียบไว้ ไซเรนจะไม่ดัง ไฟเลี้ยวจะกระพริบอย่างเดียว

ยกเลิกโดย   ในขณะรถล็อคอยู่ กดปุ่ม    ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เสียงไซเรนจะดัง 1 ครั้ง การตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจะถูกยกเลิก ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น การตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจะกลับมาทำงาน

5. ค้นหารถ

ในขณะที่รถล็อคอยู่ กดปุ่ม   หรือ  ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบเป็นเวลาประมาณ 25 วินาที กดปุ่มเดิมอีกครั้งไซเรนจะหยุดร้อง หากรถไม่ได้ล็อค กดปุ่ม   หรือปุ่ม (สำหรับรีโมทรุ่นที่ไม่มีปุ่ม )   รถจะล็อคและไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบเป็นเวลาประมาณ 25 วินาที กดปุ่มเดิมอีกครั้งไซเรนจะหยุดร้อง

6. เปิดฝากระโปรงท้าย (เพิ่มมอเตอร์)

กดปุ่ม  หรือ ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ฝากระโปรงท้ายจะเปิดอัตโนมัติ

7. เตือนปิดประตูไม่สนิท เมื่อล็อครถ

เมื่อกดปุ่มล็อคแล้ว หากประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิท หลังจากนั้นประมาณ 15 วินาที เสียงไซเรนจะดังเตือน พร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ

8. ระบบล็อคอัตโนมัติขณะขับรถ  (option)

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ปิดประตูรถ แล้วขับรถไปประมาณ 15 วินาที เมื่อเหยียบเบรก ประตูจะล็อคให้อัตโนมัติ และเมื่อดับเครื่องยนต์ประตูจะปลดล็อคให้อัตโนมัติ

ยกเลิกโดย   ในขณะที่ปลดล็อคอยู่ ให้บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ค้างไว้ และกดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไซเรนจะดังพร้อมกับไฟเลี้ยวกระพริบ 2 ครั้ง เป็นการยกเลิกระบบ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น ไซเรนจะดังพร้อมกับไฟเลี้ยวกระพริบ 1 ครั้ง เป็นการตั้งการทำงาน

9. ไฟเลี้ยวกระพริบ เมื่อเปิดประตูรถ

ในขณะที่ติดเครื่องยนต์ เมื่อเปิดประตูรถไฟเลี้ยวจะกระพริบประมาณ 15 วินาที แล้วจะดับเอง หากปิดประตูก่อนก็จะดับทันที

10. ระบบล็อคกลับอัตโนมัติ เมื่อปลดล็อคแล้วไม่เข้ารถ  (option)

หากกดรีโมทคลายล็อค แล้วไม่เปิดประตูรถ ภายใน 25 วินาที ระบบจะล็อคกลับอัตโนมัติ (สำหรับรถที่มีไฟเพดานหน่วงเวลา ระบบนี้จะไม่ทำงาน)

ยกเลิกโดย    ในขณะที่ปลดล็อคอยู่ ให้บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ค้างไว้ และกดปุ่ม   ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไซเรนจะดัง พร้อมกับไฟเลี้ยวกระพริบ 2 ครั้ง เป็นการยกเลิกระบบ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น ไซเรนจะดัง พร้อมกับไฟเลี้ยวกระพริบ 1 ครั้ง เป็นการตั้งการทำงาน

11.  การยกเลิกระบบกันขโมยชั่วคราว กรณีนำรถเข้าศูนย์ หรือล้างรถ

กรณีนำรถเข้าศูนย์ หรือล้างรถ สามารถยกเลิกระบบกันขโมยชั่วคราวได้โดย บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ค้างไว้ เปิดประตูรถ และเหยียบเบรกค้างไว้ จากนั้นให้กดปุ่ม  + พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไซเรนจะดัง 1 ครั้ง แสดงว่าเข้าโหมดยกเลิกกันขโมยชั่วคราวแล้ว แต่ยังสามารถใช้รีโมทสำหรับเปิด-ปิดรถได้ กรณีกลับเข้าสู่โหมดปกติ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง  ไซเรนจะดัง 2 ครั้ง แสดงว่ากลับเข้าสู่โหมดกันขโมยปกติ

12. การยกเลิกระบบกันขโมย กรณีรีโมทเสีย หรือหาย

กรณีรีโมทเสีย หรือหาย เมื่อใช้กุญแจไขเปิดประตูรถ ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ รถจะสตาร์ทไม่ติด ให้บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ค้างไว้ จากนั้นให้กดปุ่มรีเซ็ต (ตำแหน่ง…….……………………………..) ค้างจนกว่าไซเรนจะหยุดร้อง เมื่อไซเรนหยุดร้องระบบจะกลับไปสถานะปลดล็อค และจะสตาร์ทรถได้  หากกลับมากดรีโมทอีกครั้งหนึ่งระบบกันขโมยจะกลับมาทำงาน

13.  ระบบความจำสถานะสุดท้าย

เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์หมด หรือถูกเปลี่ยนออก ระบบจะจำสถานะสุดท้ายไว้ และกลับมาทำงานในโหมดเดิม เมื่อนำแบตเตอรี่เข้าไปใหม่

14. การโปรแกรมรีโมท (โปรแกรมได้ 4 ตัว)

ปิดประตูรถ บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แล้วกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟ led และไฟเลี้ยว จะติดค้าง หลังจากนั้นภายใน 5 วินาที ให้กดปุ่มที่รีโมทปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง ไฟ led และไฟเลี้ยว จะกระพริบ 3 ครั้ง แสดงว่าการโปรแกรมรีโมทสำเร็จ การโปรแกรมรีโมท ให้กดรีโมททีละตัว โปรแกรมรีโมททั้งตัวเก่าและใหม่พร้อมกัน เพราะการโปรแกรมจะทำให้รหัสเดิมถูกลบไปด้วย สามารถโปรแกรมรีโมทได้ 4 ตัว บิดกุญแจออกเป็นการออกจากการโปรแกรม

NOTE    สำหรับรถที่มีเซ็นทรัลล็อคแล้ว (ทริก กราวน์) ให้ใช้ สายสีน้ำตาล/ขาว สำหรับล็อค และสายสีขาว สำหรับ

คลายล็อค (คร่อมไดโอด)

ถอด Jumper JP2 ออก สำหรับระบบเซ็นทรัลล็อคแบบปั๊มลม

เรียบเรียงโดย   K Autoshop