คู่มือการใช้งาน         MILANO Auto Security System

1. ล็อคแบบมีเสียง เปิดระบบสัญญาณกันขโมย

กดปุ่ม    ประตูจะล็อคพร้อมเสียงไซเรนดัง 1 ครั้ง ไฟเลี้ยวกระพริบ 1 ครั้ง เป็นการเปิดระบบสัญญาณกันขโมย หากมีการบุกรุก โดยการเปิดประตู หรือ พยายามสตาร์ทรถยนต์ ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ และรถยนต์จะสตาร์ทไม่ติด

2. ล็อคแบบเงียบ เปิดระบบสัญญาณกันขโมย

กดปุ่ม    หรือ  + (สำหรับรีโมทรุ่นที่ไม่มีปุ่ม )  ประตูจะล็อคพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ 1 ครั้ง เป็นการเปิดระบบสัญญาณกันขโมย หากมีการบุกรุก โดยการเปิดประตู หรือ พยายามสตาร์ทรถยนต์ ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ และรถยนต์จะสตาร์ทไม่ติด

3. คลายล็อค ยกเลิกระบบสัญญาณกันขโมย ระบบปลดล็อค 2 STEP

กดปุ่ม   หนึ่งครั้ง ประตูจะปลดล็อคเฉพาะฝั่งคนขับ พร้อมเสียงไซเรนดัง 2 ครั้ง ไฟเลี้ยวกระพริบ 2 ครั้ง และสัญญาณกันขโมยจะถูกยกเลิก ปลดล็อคครั้งที่สอง ประตูอีก 3 บานที่เหลือจะถูกปลดล็อค

4. การตรวจจับแรงสั่นสะเทือน

ในขณะล็อครถแบบมีเสียงไว้ หากรถถูกกระแทกครั้งแรกไซเรนจะดังพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ 3 ครั้ง หากถูกกระแทกต่อเนื่อง ไซเรนจะดังยาวพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ ประมาณ 30 วินาที หากล็อคเงียบไว้ ไซเรนจะไม่ดัง ไฟเลี้ยวจะกระพริบอย่างเดียว

5. ค้นหารถ

ในขณะที่รถล็อคอยู่ กดปุ่ม    ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที กดปุ่มเดิมอีกครั้งไซเรนจะหยุดร้อง หากล็อคแบบเงียบไว้ไฟเลี้ยวจะกระพริบอย่างเดียว

6. เปิดฝากระโปรงท้าย (เพิ่มมอเตอร์)

กดปุ่ม  หรือ ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ฝากระโปรงท้ายจะเปิดอัตโนมัติ

7. เตือนปิดประตูไม่สนิท เมื่อล็อครถ

เมื่อกดปุ่มล็อครถ หากประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิท ไซเรนจะดังเตือน 5 ครั้งติดต่อกัน เป็นการแจ้งเตือน และระบบจะไม่ล็อค

8. ระบบล็อคอัตโนมัติขณะขับรถ

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ปิดประตูรถ แล้วขับรถไปประมาณ  5 วินาที เมื่อเหยียบเบรก ประตูจะล็อคให้อัตโนมัติ และเมื่อดับเครื่องยนต์ประตูจะปลดล็อคให้อัตโนมัติ

9. ไฟเลี้ยวกระพริบ เมื่อเปิดประตูรถ

เมื่อเปิดประตูรถไฟเลี้ยวจะกระพริบประมาณ 15 วินาที แล้วจะดับเอง หากปิดประตูก่อนก็จะดับทันที (option JP1)

10. ระบบล็อคกลับอัตโนมัติ เมื่อปลดล็อคแล้วไม่เข้ารถ

หากกดรีโมทคลายล็อค แล้วไม่เปิดประตูรถ ภายใน 25 วินาที ระบบจะล็อคกลับอัตโนมัติ (สำหรับรถที่มีไฟเพดานหน่วงเวลา ระบบนี้จะไม่ทำงาน)

11. การยกเลิกระบบกันขโมย กรณีรีโมทเสีย หรือหาย

กรณีรีโมทเสีย หรือหาย เมื่อใช้กุญแจไขเปิดประตูรถ ไซเรนจะร้องพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ รถจะสตาร์ทไม่ติด ให้เหยียบเบรก แล้วบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON-OFF 5 ครั้ง ครั้งสุดท้ายค้างไว้ที่ตำแหน่ง ON ไซเรนจะหยุดร้องระบบจะกลับไปสถานะปลดล็อค และจะสตาร์ทรถได้  หากกลับมากดรีโมทอีกครั้งหนึ่งระบบกันขโมยจะกลับมาทำงาน

12.  ระบบความจำสถานะสุดท้าย

เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์หมด หรือถูกเปลี่ยนออก ระบบจะจำสถานะสุดท้ายไว้ และกลับมาทำงานในโหมดเดิม เมื่อนำแบตเตอรี่เข้าไปใหม่

13. การโปรแกรมรีโมท (โปรแกรมได้ 4 ตัว)

ปิดประตูรถ เหยียบเบรก เปิดประตูรถ บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON-OFF 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายค้างไว้ที่ตำแหน่ง ON ไฟ led และไฟเลี้ยวจะติดค้าง  ให้กดปุ่มที่รีโมทปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง เสียงไซเรนจะดัง 3 ครั้ง แสดงว่าการโปรแกรมรีโมทสำเร็จ การโปรแกรมรีโมท ให้กดรีโมททีละตัว (ทำภายใน 5 วินาที)  โปรแกรมรีโมททั้งตัวเก่าและใหม่พร้อมกัน เพราะการโปรแกรมจะทำให้รหัสเดิมถูกลบไปด้วย สามารถโปรแกรมรีโมทได้ 4 ตัว บิดกุญแจออกเป็นการออกจากการโปรแกรม

เรียบเรียงโดย   K Autoshop